## Slide 1: 신규 채용자 안전교육
지점 관리과
박한호 대리

## Slide 2
1. 안전관리개론
2. 보호구
3. 신규채용자 안전수칙
4. 안전보건표지
5. MSDS
6. 전기 안전
7. 소화 설비
목 차

## Slide 3
우리가 지금 이 자리에서 배우려고 하는 안전과 보건은
생산직에 종사하거나 사무직 등에 종사하고 있는 근로자
가 언제나 마음속에 간직하고 실천해 나가야 할 기초적
인 것들입니다.
지금 실시되는 안전보건 교육은 최소한의 첫 걸음이며
초보적인 것으로 우리가 직장에 들어와서 직접 취급하는
기계나 원재료들의 위험성 및 그 바른 취급방법 또는
작업순서 등에 대해 실지교육을 받게 된다. 실지교육과
직장에서의 훈련은 매일의 작업 속에서 극히 필요한 것
입니다.
교육 목적

## Slide 4
용어의 정의
근 로 자 : 직업의 종류를 불문하고 사업 또는 사업장에서 임금을 목적으로
근로를 제공하는 자
산업재해 : 근로자가 업무와 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스,
증기, 분진 등에 의하거나 작업 기타 업무에 기인하여 사망
또는 부상하거나 질병에 이완되는 것
중대재해
- 사망자가 1인 이상 발생한 재해
- 3월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해
- 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해

## Slide 5
작업환경측정: 작업환경의 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에
대하여 사업주가 측정계획을 수립하여 시료의 채취 및 그 분석․
평가를 하는 것을 말합니다.
용어의 정의
안전보건표지 : 근로자의 안전 및 보건을 확보하기 위하여 위험장소 또는 위험
물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 사항 등을 그림,
기호 및 글자 등으로 표시하여 근로자의 판단이나 행동의 착오
로 인하여 산업재해를 일으킬 우려가 있는 작업장의 특정장소,
시설 또는 물체에 설치 또는 부착하는 표지를 말합니다.

## Slide 6
사업주의 의무
- 산업재해예방을 위한 기준 준수
- 안전보건에 관한 정보를 근로자에게 제공
- 근로조건의 개선을 통하여 쾌적한 작업환경 조성
- 근로자의 생명보존과 안전보건을 유지 증진
- 국가에서 시행하는 산업재해예방 시책에 적극 동참

## Slide 7
근로자의 의무
- 사업주가 행한 안전·보건상의 조치 준수
- 사업주가 실시하는 건강진단에 반드시 참여
- 안전·보건관계자의 지도·조언에 따른다
- 개인보호구 착용

## Slide 8
벌 칙
산업안전보건법 위반시에는 사업주 또는 근로자에게
까지 처벌할 수 있는 양벌 규정으로 되어있으며
최고 : 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
최저 : 300만원 이하의 벌금 또는 과태료

## Slide 9
안전관리의 중요성
근로자의 생명과 신체의 보호라는 인도적 입장에서 뿐만
아니라 생산성의 향상이라는 기업경영의 입장에서도 안전
관리가 매우 중요합니다
안전(安全) : 물적인 위험 및 정신적인 고통을 일으키는 재해로부터
자유롭게 되는 것
- 안(安) : 편안할 안
- 전(全) : 온전할 전
안 전

## Slide 10
보호구 종류
◎ 머리보호구
머리의 재해는 전체재해의 13%정도이고,
사망에 이른 경우도 36%에 달하여 안전모의 착용은
생명과 직결된다고 할 수 있다.
◎ 눈 보호구
날아오는 물체로부터 눈을 보호하고 위험물,
유해광선에 의한 시력장해를 방지하기 위해 사용하며,
재해 중 눈이 차지하는 비율이 그리 높은 편은
아니지만, 뜻하지 않게 또는 자칫 실수로 영구적 실명
이 되는 경우가 있어 보안경의 올바른 사용은 매우
중요하다.

## Slide 11
◎ 얼굴보호구
강렬한 유해광선으로부터 눈을 보호하고,
용접시 불꽃 또는 파편에 의한 화상으로부터 얼굴,
머리 혹은 목을 보호한다.
보호구 종류
◎ 귀보호구
소음이 발생하는 작업장에서 작업자의 청력을 보호하기
위해 사용한다. 작업장의 소음은 작업능률 저하, 장기간
근로시 귀의 울림이 멎지 않는 직업병에 걸리거나 더 심하면
아무것도 듣지 못할 정도로 청력에 손상을 입기도 한다.
소음의 허용기준은 8시간 작업시 90㏈이고, 그 이상의 소음
작업장에서 오래 근무하면 소음성 난청이 오므로 반드시
귀마개나 귀덮개를 착용해야 한다.

## Slide 12
◎ 호흡용 보호구
산소결핍작업, 분진 및 유독가스 발생 작업시
신선한 공기의 공급 또는 여과를 통하여 호흡기를
보호한다.
보호구 종류
◎ 손보호구
열이나 전기를 띤 물체, 화학약품, 무겁고 날카로운
물체 등에 의한 절상이나 타박상, 화상, 감전 등의
위험으로부터 손을 보호하기 의해 손 보호구를 착용
한다. 산업재해 중 손이 10%, 손가락이 40%로 손
부위가 전체 상해의 절반이 넘고, 좀처럼 그 비율도 줄어들지 않고 있으므로 각별한 주의가 필요하다

## Slide 13
보호구 종류
◎ 발 보호구
물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체로
인한 위험이나 화학약품 등으로 부터 발을
보호하거나 감전 또는 정전기의 인체대전을
방지하기 위해 사용한다.
◎ 안전대
작업자가 추락하는 것을 방지해 주고 추락시 인체에
가해지는 충격을 완화시켜 주는 보호구로서, 지난해
건설업에서만 800여명이 사망, 산업재해 사망자 중
30%가 훨씬 넘는 수치로, 이 중 많은 부분이 추락사
고 이어서, 추락방지를 위해 착용하는 안전대는 작업
자의 생명줄이나 마찬가지이다.

## Slide 14
기술적으로 대책이 곤란한
경우나, 그 대책이 완성되기
까지 시간이 걸리는 경우에
보호구를 사용한다. 또는 사고 등
위험이 있는 상태에서 긴박한
작업이 필요할 때도 보호구를
사용한다.
보호구
보호구의 필요성

## Slide 15
위험한 작업에서는 보호구의 역할이 대단히 크므로 꼭 착용하고 작업할
수 있도록 준비해야 한다.
① 작업의 위험성이나 유해성에 적합한 성능을
가진 보호구 선정
② 보관장소 선정(현장에 방치 금지)
③ 보호구의 수는 작업인원수에 비해 부족하지
않게 준비
④ 파손된 것은 즉시 수리 또는 교환
⑤ 더럽혀진 것은 반드시 손질
신규채용자 안전수칙
보호구착용 철저

## Slide 16
건강하게 일하고 또한 작업중 사고를 일으키지 않기 위해서는 정해 놓은 안전 준수사항을 확실히 지키며, 다음 사항에 유의하여야 한다
① 작업전에 기계공구는 꼭 점검하고 이상이
있는 것은 사용금지
② 작업을 위해 항상 주위를 정리정돈
③ 공동작업에서는 연락신호를 확실하게
④ 이상을 발견하면 반드시 기계를 정비,수리
⑤ 작업순서 준수
신규채용자 안전수칙
안전수칙준수

## Slide 17
안전작업은 우선 복장으로부터라고 할 수 있다.
단정한 복장은 몸도 마음도 빈틈없게 한다.
① 작업복은 깨끗한 것을 착용하고 더러운
옷이나 찢어짐 옷은 착용금지
② 목에다 수건을 걸치거나 허리에 수건착용
금지
③ 머리카락이 기계에 말려들 위험이 있는
작업장에서는 모자 착용
④ 팔소매, 옷깃 등을 단정하게, 필요에 따라서
장갑이나 발커버 사용
신규채용자 안전수칙
작업복장 단정

## Slide 18
작업장의 안전은 정리정돈으로 시작해서 정리정돈으로 끝이 난다고 해도
과언이 아니다. 정리정돈이 안되면 걸려 넘어지거나 공구가 떨어지거나
물건이 무너지거나 해서 사고가 발생하게 된다.
① 정리 : 필요한 것과 불필요한 것을
분류해서 불필요한 것은 빨리 처분
하는 일
② 정돈 : 필요한 것을 정해진 장소에
사용하기 쉽고 취급하기 용이하게
두는 일
신규채용자 안전수칙
정리정돈 생활화

## Slide 19
- 무거운 것과 큰 것은 아래에, 가벼운 것과 작은 것은 위에
쌓음
- 긴 물건은 우물정자로 쌓음
- 작은 물건은 상자나 용기에 넣어 수납
- 자주 사용하는 물건은 가까운 곳에
- 목재 등 둥근 물건은 고임목 설치
신규채용자 안전수칙
물건 정돈 방법

## Slide 20
사고를 초래하는 불안전한 행동 중에는 동작의 잘못에 의한 것이 가장
많다.
정해진 작업장의 약속인 작업순서를 잘 지키는 일이 자신과 동료의
생명을 지키는 데 절대적으로 필요하다.
① 작업전에 작업순서를 확인
② 자기판단에 의해 함부로 작업순서 변경
금지
③ 동료의 규정위반은 서로 충고
④ 작업이 끝나면 순서가 지켜졌는가를 다시
한번 반성
신규채용자 안전수칙
작업순서 준수

## Slide 21
안전장치는 기계설비가 비정상적으로 작동할 때에 재빨리 작동해서
근로자의 생명과 신체를 보호하고 기계 설비의 파손을 방지하므로
언제나 작동이 가능하도록 유지하는 것이 중요하다.
① 안전장치의 기능 제거 금지
② 안전장치가 고장났을 때에는 즉시
관리자에게 보고하고 신속히 수리
③ 작업시작전에 매일 점검
신규채용자 안전수칙
안전장치 확인

## Slide 22
기계설비의 수리중 무단으로 스위치를 조작하여 갑자기 움직이는
구동부에 동료가 끼어 중대재해를 일으키는 일이 간혹 있다.
① 연락신호를 하는 사람을 미리 지정
② 동작에 의한 신호는 행동을 크게 해서
알기 쉽게
③ 이상을 발견했을 때는 신속히 책임자에게
연락
④ 2명 이상의 근로자가 중량물을 운반
하거나 취급할 때에는 미리 정한 일정한
신호에 따라 작업
신규채용자 안전수칙
연락 및 신호 결정

## Slide 23
작업장에는 전기실, 갑자기 움직이는 산업용로봇, 위험물질 보관소,
산소결핍의 위험 장소 등 위험구역에 무방비 상태로 출입하면 사고가 발
생된다.
① 기계설비에 설치된 안전울 등이 고장나면
즉시 상사에게 보고
② 부득이 출입금지 구역에 들어갈 때는
관리자에게 보고하고 지시를 받은 다음
충분한 안전조치 후 출입
③ 보호구 착용 등 보호조치
신규채용자 안전수칙
위험구역 출입금지

## Slide 24
기계설비의 청소, 점검, 수리, 조정 등의 작업이나 임시작업이라 할 수
있는 비정상 작업에서는 재해가 다수 발생하고 있다.
① 사전에 작업순서를 정하고 익혀둔다.
② 작업중에도 연락신호를 정확히 하고,
지적확인도 확실히 한다.
③ 감독자는 지시를 명확히 하고 작업자는
지시사항을 준수
④ 평소에 재해사례에 대한 정보를 교환하고
대책을 토의
신규채용자 안전수칙
비정상작업 안전

## Slide 25
작업안전을 위하여 색상과 도형을 합성한 일반적인 의미와 그림, 기호, 문자를 추가한 특수한 의미를 부여한 금지, 지시, 경고, 안내등을 나타낸 표지판으로 안전명령의 일종이다.
① 안전 보건표지는 색과 기호와 문자로서 안
전과 건강에 영향을 미치는 물체 및 상황에
빠르게 대처하여 적응하고 작업자의 행동을
규제하여 안전작업을 하도록 하는데 그 목적
이 있다.
② 산업안전보건법,법령에 의한 금지(8종),
경고(15종), 지시(9종), 안내(7종)등 39종
사용.
③ 사업장내 유해, 위험한 시설 및 장소 등
작업장 전반에 걸쳐서 적용되며 누구나 쉽게
알 수 있도록 문자 등으로 표기한다.
신규채용자 안전수칙
안전 보건 표지

## Slide 26
금지표지(8종)
108 물체이동금지
107 화기금지
106 금연
105 탑승금지
104 사용금지
103 차량통행금지
102 보행금지
101 출입금지
신규채용자 안전수칙

## Slide 27
208 매달린 물체
경고
207 고압전기
경고
206 방사성 물질
경고
205 부식성 물질
경고
204 독극물 경고
203 폭발성
경고
202 산화성 물질
경고
201 인화성 물질
경고
경고표지(15종)
신규채용자 안전수칙

## Slide 28
214 위험장소
경고
213 유해물질
경고
212 레이저광선
경고
211 몸균형상실
경고
210-1 저온경고
210 고온경고
209 낙하물 경고
경고표지 (15종)
신규채용자 안전수칙

## Slide 29
308 안전장갑착용
307 안전화 착용
306 귀마개 착용
305 안전모 착용
304 보안면 착용
303 방진마스크착용
302 방독마스크착용
301 보안경착용
지시표지(9종)
신규채용자 안전수칙

## Slide 30
309 안전복 착용
지시표지 (9종)
신규채용자 안전수칙

## Slide 31
403-2
우측비상구
403-1
좌측비상구
403 비상구
402-2 세안장치
402-1 들것
402 응급구호
표지
401 녹십자표지
안내표지 (7종)
신규채용자 안전수칙

## Slide 32
물질안전보건자료(MSDS)
◎ 물질안전보건자료(MSDS)란?
화학물질의 유해위험성, 응급처치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료(Material Safety Data Sheets : MSDS)로서 우리가 일상 생활에서 냉장고와 같은 가전제품을 구입하면 그 취급방법, 사용시 주의사항 등에 대한 설명서가 있고 또한 의약품을 구입하면 그 성분 및 함유량, 효능, 부작용 등을 알려주는 설명서가 있는데 이와 같이 화학제품의 안전사용을 위한 설명서가 바로 MSDS입니다.

## Slide 33
산업의 급속한 발달로 화학물질의 사용량은 급격히 증가하고 있으나 대부분의 화학물질이 유해위험성에 대한 설명자료 없이 유통되어 근로자들은 당해 물질의 유해위험성을
모른 채 작업하다가 직업병에 걸리거나 사고를 당하는 사례가 자주 발생하였습니다. 따라서 유해화학물질로부터 근로자의 건강을 보호하기 위해서 사업주가 유해위험성 등에 대한 설명서를 작성하여 보기 쉬운 장소에 비치하고, 그 물질을 담은 용기에는 경고표지를 부착하도록 함은 물론, 이를 취급하는 근로자에게 유해위험성 등을 정확하게 알도록 교육시키는 제도가 필요하게 된 것입니다.
MSDS제도의 필요성

## Slide 34
전기 재해 예방
◎ 누전차단기는 월1회 점검
누전차단기는 누전이 발생되었을 때 전기 회로를 자동으로 끊어주는
장치로 전기재해예방을 위한 가장 기본적인 장치입니다.
220V전압 공급지역에서는 반드시 누전차단기를 설치하고 한달에
한번씩 시험버튼을 눌러 정상적으로 작동되는지를 확인합시다.
◎ 접지
물기나 습기가 많은 장소에 사용하는 전기기계기구(세탁기 등)의 외 함에는 누전 시 감전을 방지해 주는 접지장치를 시설해야 합니다.

## Slide 35
전기 재해 예방
◎ 문어발식 전기기기의 사용 금지
한 개의 콘센트에 한꺼번에 많이 발생되어 전기화재의 원인이
됩니다. 특히, 전열기구에는 비닐 코드선을 사용할 수 없습니다.

## Slide 36
소화기 사용법
⑴ 당황하지 말고 침착하게 화원이 있는 곳으로 소화기를 이동한다.
⑵ 소화기의 안전핀을 뽑는다.
⑶ 바람을 등지고 화점을 향하여 호스를 뽑아 들고 손잡이를 힘껏 움켜쥔다.
⑷ 불길주위에서부터 빗자루로 쓸 듯이 골고루 방사한다.

## Slide 37
소화전 사용법
⑴ 옥내소화전 함의 문을 열고
⑵ 결합된 호스와 관창을 화재지점 가까이 끌고 가서 늘어뜨린 다음
⑶ 소화전함에 설치된 밸브를 시계 반대 방향으로 틀면 물이 나온다.
(단, 기동스위치로 작동하는 경우에는 ON[적색] 스위치를 누른 후 밸브를 연다.)
※ 화재시 3인이 1개조가 되어 조작

## Slide 38
신입사원의 마음가짐
1. 지도자나 선배의 가르침에 따르고 표준작업안전수칙을
준수하도록 노력한다.
2. 조속한 시일내에 공장내의 사정을 파악하도록 노력한다.
3. 맡겨진 기계, 기구, 공구의 성능을 빨리 이해하도록 한다.
4. 복장은 단정히 하고 보호구를 정확하게 착용하도록 한다.
5. 작은 일이라도 의문이 나는 문제는 서슴지 않고 문의한다.
6. 타인의 기계, 기구, 차량 등에는 절대 손을 대지 않는다.
7. 다소 직장일에 익숙해지면 마음가짐이 해이해진다.
그때가 가장 위험하니 주의하여야 한다.
신규채용자 안전수칙